KOCH-CHEMIE GmbH                                                                   eko GRADO spol. s r.o.

Einsteinstrasse 42                          434 01 Most, Skyřická 110

594 23 UNNA                                 tel.476101871,mobil:723 691 600

e-mail: info@eko-grado.cz

www.eko-grado.cz

HALLENREINIGER SAUER

kyselý prostředek na čištění mycích hal

Popis přípravku:

Silný čisticí prostředek na bázi kyseliny fosforečné a solné určený pro všechny povrchy odolné proti kyselinám, jako dlaždice mycích hal atd. Vápenné usazeniny, nečistoty způsobené vlivy životního prostředí, vrstvy rzi a ostatní anorganické nečistoty se odstraní rychle a důkladně. Výrobek neobsahuje kyselinu fluorovodíkovou ani bifluorid, a proto je vhodný i k použití v biologických úpravnách užitkových vod (v souladu s požadavky na pH). Rychlé odlučování podle ÖNORM 5106.

Použití:

Materiály odolné proti kyselinám jako dlaždice mycích hal atd. V závislosti na znečištění naneste v poměru 1:8 až 1:20 na předem navlhčenou plochu (zabraňte stékání). Nechte krátce působit, v případě potřeby dočistěte kartáčem nebo houbou a důkladně opláchněte vysokotlakým čističem. Při používání většího množství přípravku je potřeba kontrolovat odpadní vodu na hodnotu pH (7 až 8) - lze zvýšit přípravkem KocPlus.

Pozor: Před použitím výrobku nejprve přezkoušet vhodnost použití. Nenanášet  na přímém slunci. Nenechávat zaschnout.